Раздел IV  –  Таблица распределения частот

| Полоса радиочастот | Распределение полос радиочастот между радиослужбами для Района 1 в соответствии с РР | Общее распределение полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС | Основное применение в странах РСС | Примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС | Условия использования / международные документы / замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 470–694 МГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.302 5.304 5.306 5.311A 5.312 | 470–694 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | Наземное аналоговое телевизионное вещание Наземное цифровое телевизионное вещание стандарта DVB (DVB-T, DVB-T2) Радиомикрофоны | RCC26.1, RCC26.2, RCC26.3 ARM89, KAZ8, KAZ21, KGZ198, RUS167, TJK61, UZB145 | Рек. МСЭ-R RA.769 Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 Рек. по ЦВ (Решение РСС №26/32-4) Соглашение GE06 Рек. МСЭ-R SM.1875-2 Рек. МСЭ-R SM.1792 Рек. МСЭ-R M.2090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 645 -646 МГц ПОДВИЖНАЯ 686-694 МГц СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ |  | RCC22.1, RCC22.3, RCC22.4, RСС22.2, RCC22.5 KAZ42, TJK150 |  |
|  |  | 646-686 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.312 | Оборудование радионавигации | RCC21.1, RCC21.2, RCC21.3 TJK147 |  |
|  |  | 5.149 5.306 5.311А |  | RCC23, RCC24. RCC25, RCC27 RCC19, RUS95, KGZ119 KAZ42 |  |

| Примечания к диапазону 470 – 694 МГц из таблицы распределения частот |
| --- |
| Приложение 1. Примечания к Реламенту радиосвязи МСЭ. |
| 5.149 | При присвоении частот станциям других служб, которым распределены полосы частот: 13 360–13 410 кГц, 25 550–25 670 кГц, 37,5–38,25 МГц, 73–74,6 МГц в Районах 1 и 3, 150,05–153 МГц в Районе 1, 322–328,6 МГц, 406,1–410 МГц, 608–614 МГц в Районах 1 и 3, 1 330–1 400 МГц, 1 610,6–1 613,8 МГц, 1 660–1 670 МГц, 1 718,8–1 722,2 МГц, 2 655–2 690 МГц, 3 260–3 267 МГц, 3 332–3 339 МГц, 3 345,8–3 352,5 МГц, 4 825–4 835 МГц, 4 950–4 990 МГц, 4 990–5 000 МГц, 6 650–6 675,2 МГц, 10,6–10,68 ГГц, 14,47–14,5 ГГц, 22,01–22,21 ГГц, 22,21–22,5 ГГц, 22,81–22,86 ГГц, 23,07–23,12 ГГц, 31,2–31,3 ГГц, 31,5–31,8 ГГц в Районах 1 и 3, 36,43–36,5 ГГц, 42,5–43,5 ГГц, 48,94–49,04 ГГц, 76–86 ГГц, 92–94 ГГц, 94,1–100 ГГц, 102–109,5 ГГц, 111,8–114,25 ГГц, 128,33–128,59 ГГц, 129,23–129,49 ГГц, 130–134 ГГц, 136–148,5 ГГц, 151,5–158,5 ГГц, 168,59–168,93 ГГц, 171,11–171,45 ГГц, 172,31–172,65 ГГц, 173,52–173,85 ГГц, 195,75–196,15 ГГц, 209–226 ГГц, 241–250 ГГц, 252–275 ГГц |
|  | администрации настоятельно призываются принимать все практически возможные меры для защиты радиоастрономической службы от вредных помех. Особенно серьезными источниками помех для радиоастрономической службы могут быть излучения станций на борту космических кораблей и воздушных судов (см. пп. 4.5 и 4.6 и Статью 29). (ВКР-07) |
| 5.306 | Дополнительное распределение: в Районе 1, за исключением Африканской зоны радиовещания (см. пп. 5.10–5.13), и в Районе 3 полоса 608–614 МГц распределена также радиоастрономической службе на вторичной основе. |
| 5.311A | В отношении полосы частот 620–790 МГц см. также Резолюцию 549 (ВКР 07). (ВКР 07) |
| 5.312 | Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 645–862 МГц, в Болгарии полосы 646–686 МГц, 726–758 МГц, 766–814 МГц и 822−862 МГц, в Румынии полоса 830–862 МГц и в Польше полоса 830–860 МГц до 31 декабря 2012 года и полоса 860–862 МГц до 31 декабря 2017 года распределены также воздушной радионавигационной службе на первичной основе. (ВКР-12) |
| Приложение 2. Примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС. |
| RCC 19 | Отдельные участки полос 110-174 МГц и 230-1000 МГц могут использоваться кабельными распределительными сетями систем коллективного приема телевидения, радиовещания и кабельного телевидения при выполнении норм, обеспечивающих внешнюю помехозащищенность и исключении помех другим РЭС, работающим в соответствии с настоящей Таблицей. Использование таких сетей, удовлетворяющих указанным нормам, не может служить основанием для предъявления претензий на возможные помехи и ограничения работы других РЭС, за исключением полос частот, отведенных в данном районе для эфирного телевизионного и ОВЧ-ЧМ радиовещания (KGZ120, KAZ26, TKM91) . |
| RCC21.1 | Полоса 646-686 МГц в Российской Федерации и Туркменистане распределена воздушной радионавигационной службе на первичной основе |
| RCC21.2 | Полоса частот 470 – 694 МГц в Республике Казахстан распределена воздушной радионавигационной службе на первичной основе. |
| RCC 21.3 | Полосы частот 645 – 694 МГц в Республике Беларусь и Республике Таджикистан распределена воздушной радионавигационной службе на первичной основе. |
| RCC 22.1 | Полоса частот 470 – 694 МГц в Республике Казахстан распределена подвижной службе на первичной основе. |
| RCC 22.2 | Полоса частот 645 – 960 МГц в Республике Таджикистан распределена подвижной службе на первичной основе. |
| RCC 22.3 | Полосы частот 638 – 646 МГц и 686 – 694 МГц в Российской Федерации и распределены подвижной службе на первичной основе. |
| RCC 22.4 | Полоса 638-646 МГц в Туркменистане распределена подвижной службе на первичной основе. |
| RCC 22.5 | Полоса частот 686 – 694 МГц в Туркменистане распределена сухопутной подвижной службе на первичной основе. |
| RCC 23 | Полоса частот 470 – 694 МГц в Республике Казахстан распределена фиксированной службе, на первичной основе. |
| RCC 24 | Полосы частот 475 – 525 МГц и 575 – 625 МГц могут использоваться тропосферными радиорелейными станциями на территории страны с учетом развития телевидения (ARM115, BLR9, UZB146, TKM168) |
| RCC 25 | Полоса частот 606 – 614 МГц в Республике Беларусь распределена радиоастрономической службе на вторичной основе |
| RCC26.1 | Полоса частот 470-694 МГц в Республике Армения, Республике Азербайджан, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Туркменистане, Республике Узбекистан распределена радиовещательной службе на первичной основе. |
| RCC 26.2 | В Российской Федерации полосы частот 470-638 и 646-686 МГц распределены радиовещательной службе на первичной основе, а полосы частот 638-646 МГц и 686-694 МГц распределены радиовещательной службе на вторичной основе. |
| RCC 26.3 | Полосы частот 470-638 МГц и 646-686 МГц в Туркменистане распределены радиовещательной службе на первичной основе, а полосы частот 638-646 МГц и 686-694 МГц не распределены радиовещательной службе. |
| RCC 27 | Полоса частот 638 – 646 МГц и 686 – 694 МГц в Российской Федерации и Туркменистане распределена фиксированной службе на первичной основе. |
| Приложение 3. Национальные примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС |
| ARM89 | Использование полос частот 174 – 230 МГц и 470 – 862 МГц радиовещательной службой регулируется Региональным соглашением «Женева-06» (ЖЕ-06). |
| KAZ8 | Назначение радиочастот средствам радиовещательной службы производится в установленном порядке. |
| KAZ21 | Полосы 48,5-56,5 МГц, 58-66 МГц, 76-100 МГц, 174-230 МГц и 470-790 МГц используются телевизионным вещанием. Частотные присвоения вещательным станциям согласовываются установленным порядком. |
| KAZ42 | Полосы 401-406 МГц, 470-790 МГц используется фиксированной и подвижной службами до окончания амортизационного срока аппаратуры. Станции фиксированной и подвижной служб не должны ни создавать вредных помех, ни требовать защиты от них со стороны служб, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, ни препятствовать использованию и развитию этих служб. |
| KGZ119 | Полосы частот 108-117.975МГц, 138-143.6МГц, 174-223МГц, 470-490МГц могут использоваться также фиксированной службой на территории Кыргызской Республики на вторичной основе, при соблюдении условий электромагнитной совместимости. |
| KGZ198 | Полоса частот 470-638 МГц предназначается для преимущественного использования телевизионным вещанием с учетом установленных ограничений. |
| RUS95 | При использовании отдельных участков полосы радиочастот 5 - 1000 МГц аппаратурой кабельных распределительных сетей систем коллективного приема телевидения, радиовещания и аппаратурой кабельного телевидения должны выполняться требования норм, установленных для их внешней помехозащищенности, а также требования норм по исключению радиопомех радиоэлектронным средствам, работающим в соответствии с настоящей Таблицей. При этом не должны предъявляться претензии в отношении возможных радиопомех со стороны радиоэлектронных средств. |
| RUS167 | Полосы радиочастот 638 - 646 МГц и 686 - 694 МГц могут использоваться для наземного цифрового телевизионного вещания с учетом разрабатываемого плана цифрового телевизионного вещания. Условия использования указанных полос радиочастот определяются по результатам исследований на ЭМС. |
| TJK61 | Полоса частот используется телевизионным вещанием. Отдельные участки полос частот 230-790 МГц могут использоваться кабельными распределительными сетями систем коллективного приема ТВ. |
| TJK147 | Отдельные полосы 645–690 МГц распределены также воздушной радионавигационной службе на первичной основе. |
| TJK150 | Часть полосы частот 694−790 МГц и 790−960 МГц распределены подвижной службе на первичной основе, определены для внедрения Международную подвижную электросвязь (IMT) –Резолюции 224 (ВКР-15), 760 (ВКР-15) и 749 (ВКР-15). |
| UZB145 | Полоса радиочастот 470-790 MHz в перспективе предназначается для преимущественного использования телевещанием. |